## Slide 1: Practicum Hydrologie
Jelle Hofman

## Slide 2: Inleiding
Practica:
29/2/2012:
  Oefening 1: Hydrologische processen (10.45 – 12.45u)
  Oefening 2: Neerslag (14 - 16u)
14/3/2012:
  Oefening 3: IDF (14 -16u)
21/3/2012:
  Oefening 5: Evapotranspiratie (14 - 16u)
18/4/2012:
  Oefening 6: Het Green AMPT model (10.45 – 12.45u)
???:
  Oefening 7: Basisafvoer
  Peilbuismetingen
Evaluatie:
Permanente evaluatie
Individueel verslag

## Slide 3: Inleiding
Verslag:
Liefst digitaal
Beschikbare tijd: 1 week
  Jelle.Hofman@ua.ac.be / V523
  Uitzondering eventueel mogelijk mits GOEDE motivering
Structuur:
  Naam + Datum + Titel practicum
  Gegeven
  Gevraagd
  Uitwerking
    Redenering: Verschillende stappen beschrijven!
    Grafieken/tabellen/…
    Eenheden + Titels + assen!!!!
  Antwoord + Interpretatie

## Slide 4: Inleiding
Evaluatie verslag:
  Structuur
  Redenering
    Gebruik juiste formules
    Juiste redenering/stappen
  Antwoord
  Interpretatie
    Hoe interpreteer jij de resultaten?
    Realistisch?
    Kadering in geziene leerstof?
Alle oefeningen zijn op te lossen met cursus/slides
Laptop

## Slide 5: Oefening 1
Hydrologische processen

## Slide 6: Opdracht 1
Gegeven:
  De opeenvolgende maandelijkse in- en uitstroomhoeveelheden van een reservoir voor 2001, in m³.
  Initiële berging: 60 m³
Gevraagd:
Hoeveel water zit er in het reservoir op 15 augustus en 31 december?
Continuïteitsvergelijking voor discrete tijdstappen:

## Slide 7: Opdracht 2
Gegeven:
  Neerslag (input stroomgebied)
  Debiet (output stroomgebied)
  Initiële berging = 0 m³
  Oppervlakte stroomgebied = 1820 ha
    omzetten naar m²
Gevraagd:
  Berekening van verloop van berging over het stroomgebied.
  Verloop berging van water/ Neerslag/Debiet in functie van de tijd  grafiek
  Maximale berging?

## Slide 8: Opdracht 3
Gegeven:
  Grasveld: z0 = 1cm (ruwheidslengte)
  windsnelheid (u) = 3 m/s op hoogte (z) = 2m
  Fluïdum is lucht:
    Ρ = 1.20 kg/m³ (densiteit)
    ν = 1.51 * 10−5 m²/s (Kinematische viscositeit)
    Km = 1.5 m²/s. (eddy diffusiviteit)
Gevraagd:
  Snelheidsprofiel  grafiek
  Laminaire en turbulente momentumflux (N/m²) op 20cm
  Turbulente momentumflux (N/m²) op 2m
Verschillende stappen/formules!

## Slide 9: Opdracht 4
Gegeven:
  Grasveld: z0 = 1cm (ruwheidslengte)
  Stroomsnelheid (u) = 3 m/s op hoogte (z) = 2m
  Fluïdum is water:
    Ρ = 1000 kg/m³ (densiteit)
    ν = 1.51 * 10−6 m²/s (Kinematische viscositeit)
    Km = 0.15 m²/s. (eddy diffusiviteit)
Gevraagd:
  Laminaire en turbulente momentumflux (N/m²) op 20cm
  Turbulente momentumflux (N/m²) op 2m
Verschillende stappen/formules!