## Slide 1
LANDINFORMATIESYSTEMEN
Les 9

## Slide 2
GIS FUNCTIES
HOOFDSTUK 9

## Slide 3
Bestaande digitale data importeren
Ruimtelijke data bruikbaar maken
Editing functies
Map transformaties
Thema’s
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 4
Alle GIS laten import bestaande digitale data toe
  Vector: ASCII, DIGEST, SIF, DXF, HPGL
  Raster: TIFF, CGM
Meestal data betrekken uit verschillende bronnen
GIS implementeren met software die verschillende datavormen ondersteunen (digitizers, fotogrammetrische instrumenten, surveying stations, GPS, scannen en patroonherkenning,…)
Uitdrukken in grondcoördinaten, kwaliteitscontrole
Bestaande digitale data importeren
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 5
Ruwe digitale data bevatten altijd fouten → foutvrij maken
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 6
Ruimtelijke data bruikbaar maken betekent ze vrij maken van fouten en ze topologisch correct maken
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 7
Stap 1: constructie topologie
Uibouwen arc-node topologie
Fouten die de topologie constructie kan identifiëren
  Polylijnen die niet verbonden zijn met andere polylijnen
  Niet gesloten polygonen
  Polygonen zonder label, of met teveel labels
  Niet unieke user-IDs
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 8
Stap 2: identificatie van digitalisatie fouten
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES
Door constructie van topologie (pseudo-node: geïdentificeerd als node maar het niet is)

## Slide 9
Stap 2: identificatie van digitalisatie fouten
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES
Fouten geïnterpreteerd door de gebruiker na vergelijking met originele kaart

## Slide 10
Stap 3: herstel de fouten
Eén van de belangrijkste stappen
Consistent te werk gaan en onzekerheid minimaliseren
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 8 – GIS FUNCTIES

## Slide 11
Stap 4: reconstueer de topologie
Editing verandert de topologie, daarom moet topologie gereconstrueerd worden
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 12
Stap 5: voeg attribuutinformatie toe
Ruimtelijke data bruikbaar maken
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 13
GIS heeft nood aan correctie- en aanpassingsfuncties voor de ingegeven data
Functies: add, copy, delete, move, rotate, split, join, …punten, nodes, polylijnen en polygonen
Editing functies
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 14
Niet gesloten polygonen kunnen gecorrigeerd worden als de « opening » kleiner is dan een parameter: snapdistance
Automatisch sluiten kan negatieve gevolgen hebben als de snapdistance te groot is
Opgelet met automatische foutcorrecties! Toezicht operator
Editing functies: snapdistance
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 15
Editing functies: snapdistance
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES
Automatic snapping of nodes by command “move”

## Slide 16
Alle systemen bevatten operatoren die toelaten polylijnen te verplaatsen, splitsen, roteren
Editing functies: polylijn manipulatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 17
Alle systemen bevatten operatoren die toelaten polylijnen te verplaatsen, splitsen, roteren
Editing functies: polylijn manipulatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 18
Te weinig of teveel punten: introduceren fouten of vertragen bewerkingen
Spline function: grain tolerance → enkel kosmetisch (verhoogt accuraatheid niet)
Weeding
Editing functies: smoothing en uitdunnen van coördinaten
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 19
Te weinig of teveel punten: introduceren fouten of vertragen
Spline function: grain tolerance → enkel kosmetisch (verhoogt accuraatheid niet)
Weeding
Editing functies: smoothing en uitdunnen van coördinaten
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES
Line smoothing is enkel kosmetisch, en geen verhoging van accuraatheid

## Slide 20
Digitale coördinaten vertalen naar reële coördinaten
Rubber-sheeting
Mathematische functies die coördinaten geometrie aan elkaar relateert
Relatieve positie van tics kan veranderen → relatieve fout tussen originele en getransformeerde coördinaten berekenen om kwaliteit van transformatieproces in te schatten
Map transformaties: transformatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 21
Map transformaties: transformatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 22
Map transformaties: transformatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES
Vb: met 4 tics, elk met een relatieve fout ei (i=1,…,4). Deze fouten kunnen gecombineerd worden in een RMS error. Perfect: RMS error = 0; proberen RMS error < 0.003

## Slide 23
Transformaties van coördinaten om mappen samen te laten samensmelten
Gemeenschappelijke tic locaties
Map transformaties: transformatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 24
Raster: voornamelijk een herbemonsteringsproces van 1 grid in een ander, met een verschillende oriëntatie of resolutie gebruik makend van een « rubber sheeting » transformatie of interpolatie
Map transformaties: transformatie
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 25
Veel data zijn enkel bruikbaar indien gerefereerd wordt naar een algemene kaartprojectie
Verschillende bronnen, dikwijls verschillende kaartprojecties
Veel GIS ondersteunen omzettingen van één projectiesysteem in een ander, zodat alle lagen van een geografische database opgeslagen worden volgens een gemeenschappelijk projectiesysteem
Projectie bepalen voor digitalisatie en transformatie
Map transformaties: omvorming
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 26
Veel GIS ondersteunen een automatische aanpassing van naburige kaartranden
Tijdrovend, want voor elke onvolkomenheid moet een beslissing genomen worden
Als proces voltooid voor twee naburige randen moet de rand verwijderd worden →
Twee belangrijke stappen: (i) edge matching, en (ii) map join
Samenvoegen
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 27
Samenvoegen
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 28
Samenvoegen: edge matching
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 29
Samenvoegen: edge matching
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 30
Matchen van coördinaten tussen mapbladen die later tot 1 laag samengevoegd worden
Één van beide mapbladen als referentie nemen
Geen polygoon wordt meer verschoven dan een gespecifieerde tolerantie-afstand
Samenvoegen: edge matching
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 31
Samenvoegen: edge matching
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 32
Drie belangrijke zaken moeten gecontroleerd worden voor het samenvoegen van kaartbladen
  Randcoördinaten moeten overeenkomen
  Noden van alle grensoverschrijvende polylijnen moeten overeenkomen
  De attribuut definities van polygonen aan beide zijden van de grens moeten overeenkomen
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 33
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 34
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 35
Invers proces: map split
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 36
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES

## Slide 37
Samenvoegen: map join
HFDSTK 9 – GIS FUNCTIES