## Slide 1: Roosterverbranding
Prof. dr. Karl Vrancken
Vito - UA
3BA BIR
Milieutechnologie

## Slide 4: Wat is verbranding?
verbranding = brandstof + O
2
rookgas
+ waterdamp
+ luchtovermaat (koeling)

## Slide 5: stappen in verbranding
drogen water
ontgassen vluchtige stoffen
vergassen CO, H2 + warmte
volledige oxidatie CO2 , H2O + warmte
uitbrand van vaste koolstof CO2 , H2O + warmte
askoeling

## Slide 6
Wat is verbranding?
volledige oxidatie
droging
    ontgassing
      vergassing
        Uitbrand van vaste koolstof
        askoeling

## Slide 7: verbrandingswaarde
de hoeveelheid warmte die vrijkomt per kg verbrand afval
  door omzetting C tot CO2 en H2 tot H2O
uitgedrukt in kJ/kg of kcal/kg
  1kJ = 4,18 kcal
Higher Heating Value (HHV) - Lower Heating Value (LHV)
  verschil = verdampingswarmte van water

## Slide 8: luchtovermaat
= teveel aan zuurstof , boven wat nodig is voor volledige verbranding
werkelijke hoeveelheid
nodige hoeveelheid
bepaald door meting van O en CO
2
2

## Slide 9: Wat is een verbrandingsrooster?
een speciaal ontworpen bewegende vloer
de bodem van de verbrandingsruimte

## Slide 10: Welke functies heeft het verbrandingsrooster?
Ondersteunen van het brandend huisvuil
Transport van het huisvuil door de oven
Verdeling van primaire lucht
Poken van het brandend afval voor optimale verbranding

## Slide 11: Welke zijn de belangrijkste beoordelingscriteria voor een rooster?
pokende werking
scheiding van
droging - ontgassing - verbranding - uitbrand
geschikt om variaties in calorische waarde op te vangen
voorverwarmen en conditioneren van primaire lucht
beperkte stofproductie
homogene verbranding
goede uitbrandkwaliteit

## Slide 12: Door welke factoren wordt de ontwikkeling van roostersystemen gedreven?
afval met stijgende calorische waarde
daling van de waterinhoud
beperkingen op de emissiegrenswaarden
stijgende capaciteit
strengere eisen aan uitbrandkwaliteit
flexibel systeem

## Slide 13: verbrandingsrooster
dragen
verplaatsen
verdeling primaire lucht
poken

## Slide 14: verbrandingsrooster - pokende werking
proces optimaal door apart sturen van schuiven en kantelen
  Vb.

## Slide 15: tegelontwerp

## Slide 16: Welke eigenschappen hebben andere verbrandingsroosters?
voorschuifrooster
terugschuifrooster
voorschuif-terugschuifrooster
walsenrooster

## Slide 17: Koeling van roosters
Luchtgekoelde roosters
Watergekoelde roosters
  lucht enkel voor verbranding

## Slide 18: Stortbunker
Ontvangst
Verkleinen
Opslag
Mengen
Homogeniseren

## Slide 19: Verbrandingskamer

## Slide 20: Verbrandingskamer

## Slide 21: Secundaire lucht

## Slide 23: Ontslakker
Nat/droog
Luchtslot
Afvoer bodemassen

## Slide 24: Ketel
Stralingsdeel
Convectiedeel
Horizontaal/Verticaal
Electricteit / Warmte

## Slide 25: Rookgasreiniging
Ontstoffing
Verwijdering zure componenten:
  Nat
  Half-nat
  Droog
Verwijdering dioxines
DeNOx

## Slide 26: Rookgasreiniging halfnat

## Slide 27: Rookgasreiniging nat

## Slide 28: Installaties