## Slide 1
LANDINFORMATIESYSTEMEN
Les 8

## Slide 2
RUIMTELIJKE ANALYSE MET GIS
HOOFDSTUK 8

## Slide 3
Definitie van ruimtelijke analyse
Soorten ruimtelijke analyse
Thema’s
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 4
Analyse is ‘ruimtelijk’ als de resultaten ervan afhangen van de locatie van de ‘features’
  -verplaats de objecten, en de resultaten van de analyse veranderen
Ruimtelijke analyse vergt attribuutwaarden en de locatie van ‘features’
Definitie
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 5
Definitie
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Dr. John Snow (1813-1858)

## Slide 6
Definitie
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Openshaw: incidence of childhood leukemia

## Slide 7
"Een efficiënte ruimtelijke analyse vereist een intelligente gebruiker, niet enkel een krachtige computer“
Deductief (testen of bevestigen van theoriën)
Inductief (genereren van nieuwe theoriën en algemene principes; wetten uit waarnemingen)
Normatief (ontwikkelen of voorschrijven van betere ‘designs’)
Definitie
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 8
Er zijn letterlijk duizenden technieken voor ruimtelijke analyse
Onderverdeling in 6 categorieën, elk met een verschillende conceptuele basis:
  -queries and reasoning
  -measurements
  -transformations
  -descriptive summaries (spatial equivalent of descriptive statistics)
  -optimization
  -hypothesis testing
Soorten ruimtelijke analyse
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 9
= antwoord op een vraag van de gebruiker
  -geen verandering in de database
  -geen nieuwe data worden geproduceerd
Views
  -catalog view
  -map view
  -table view
  -histogram
  -scatterplot
  -exploratory data analysis (fig 14.8 p 323)
Queries
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 10
Queries
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 11
Queries
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 12
Queries
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 13
Queries
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 14
Veel GIS taken vragen om metingen aan kaarten
  -afstand tussen twee punten
  -oppervlaktemeting (bosbestand, wateroppervlak)
Dergelijke metingen zijn veel sneller, betrouwbaarder en accurater te doen met GIS dan met de hand (dot grid, planimeter,…)
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 15
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 16
Lengtemetingen
  -’metric’=regel om afstanden uit coördinaten te berekenen
  -Pythagoras metric: afstandsberekening in een vlak
  -Great Circle metric: geeft de kortste afstand tussen twee punten op een bol (fig 14.11 p 325)
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 17
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
D = [(x2 - x1)2 + (y2 -y1)2]0,5

## Slide 18
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Great circle
On spherical earth
from (lat1,long1) to (lat2,long2) R is the radius of the Earth, roughly 6378 km
d = R arccos [sin lat1 sin lat2 + cos lat1 cos lat2 cos (long1 - long2)]

## Slide 19
Lengtemetingen
  -verschil tussen de feature in kwestie en zijn benadering…en de consequenties!
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 20
The length of a polyline tends to be shorter than the length of the object it represents
Estimates of area tend not to show systematic bias
2 versus 3 dimensional
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 21
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 22
Metingen van de vorm
  -vormparameters geven de graad van afwijking t.o.v. de meest compacte circulaire vorm
  -door vergelijking van de perimeter (P) met de vierkantswortel uit de oppervlakte (A)
  -normalisatie (vorm van cirkel = 1) S = P/(2√π √A)
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 23
Metingen van de vorm
  -vormparameters geven de graad van afwijking t.o.v. de meest compacte circulaire vorm
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 24
Helling en expositie
  -definitie van een DEM (digital elevation model)
  -helling en expositie worden berekend op elk punt van het grid, door vergelijking met de hoogteligging van de naburige cellen
  -meestal uit 8 buren, maar de methodes variëren
  -definitie van helling moet zeer duidelijk omschreven zijn
  -de helling is een functie van de resolutie
  -hoek, percentage of verhouding (rise over run)
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 25
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 26
Measurements
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 27
Creatie van nieuwe features en attributen gebaseerd op regels (algoritmen)
  -geometrische constructies of berekeningen
  -kan ook de creatie van nieuwe features omvatten
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 28
Buffers: creatie van een nieuwe feature die een oppervlak omvat binnen een door de gebruiker gedefinieerde afstand vanaf een bepaalde feature
Kan zowel in raster als vector
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 29
Buffer
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 30
Punt-in-polygoon
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Algoritme: trek een lijn van het punt naar om het even welke richting; tel het aantal snijpunten met de grenslijnen van elke polygoon; de polygoon met een oneven aantal snijpunten is degene waarin het punt is gelegen (alle andere hebben twee snijpunten

## Slide 31
Polygoon overlay-vector
  -de moeilijkheid om polygoon-overlap te berekenen was één van de grootste barrières voor de ontwikkeling van vector GIS
  -discrete object
  -continuous field
  -Slivers!
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 32
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Discrete object
Polygoon overlay-vector

## Slide 33
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Continuous field
Polygoon overlay-vector

## Slide 34
Polygoon overlay-vector
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 35
Interpolatie
  -zeer veel toepassingen
  -’intelligent gueswork’
  -enkel relevant in continuous field perspectief
  -Tobler Law als basis
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 36
Interpolatie:
  Thiessen polygonen
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 37
Interpolatie:
  Thiessen polygonen
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 38
Interpolatie:
  Thiessen polygonen
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 39
Interpolatie:
  Thiessen polygonen
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 40
Interpolatie:
  Inverse distance weighting
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 41
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 42
Interpolatie: IDW
  -nooit extrapoleren; ‘extreme waarden bepalen de interpolatie’
  -soms onverwachte resultaten
Transformations
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 43
SPREAD evalueert fenomenen die accumuleren met de afstand
qua algoritmen is het een stapsgewijze beweging in alle richtingen vanuit één of meerdere startpunten, waarbij de variabele bij elke stap wordt berekend (bv. reistijd)
Connectiviteitsfuncties: SPREAD
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 44
Connectiviteitsfuncties: SPREAD
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Afstandsberekening
Equi-distant reistijden

## Slide 45
Connectiviteitsfuncties: SPREAD
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Ondoordringbare grens
Permeable grens

## Slide 46
Connectiviteitsfuncties: SPREAD
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 47
De SEEK/STREAM functie voert een stapsgewijze directionele zoekoperatie uit vanaf een startlocatie, gebruik makend van een beslissingsregel. De procedure wordt herhaald tot een verdere stap in tegenstelling is met de beslissingsregel
Connectiviteitsfuncties: SEEK/STREAM
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS

## Slide 48
Connectiviteitsfuncties: INTERVISIBILITY
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Concept

## Slide 49
Connectiviteitsfuncties: INTERVISIBILITY
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Datasets voor intervisibility analysis

## Slide 50
Connectiviteitsfuncties: INTERVISIBILITY
HFDSTK 8 – Ruimtelijke analyse met GIS
Parameters